| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza

- Opis budowy układu mechanicznego (podzespoły).

- Opis budowy układu elektronicznego (podzespoły, rodzaj zasilania).

- Zasadę działania przetwornika przepływu.

- Realizowane funkcje.

- Opis oznaczeń umieszczonych na tabliczce znamionowej i miejsca jej umieszczenia.

- Opis miejsca umieszczenia oznakowania CE i dodatkowego oznakowania metrologicznego oraz numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej.

- Opis miejsc umieszczenia cech zabezpieczających.

- Dane techniczne przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza

- Klasę dokładności (w zależności od pozycji montażu).

- Graniczne wartości strumieni objętości (w zależności od pozycji montażu) (qs, qp, qi)).

- Graniczne wartości temperatury cieczy ((min ... (max).

- Stałą przetwarzania przetwornika przepływu.

- Klasyfikację warunków środowiskowych.

- Czas odpowiedzi – dla przetworników przepływu o szybkiej odpowiedzi.

- Maksymalną dopuszczalną temperaturę.

- Zachowanie dla przepływu większego od qs.

- Wartość progu rozruchu.

- Maksymalną dopuszczalną stratę ciśnienia przetwornika przepływu (przy qp).

- Ciśnienie nominalne (PN).

- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przetwornika przepływu (klasa PS w barach).

- Wymiary zewnętrzne (długość, wysokość, szerokość, specyfikacja gwintu/kołnierza), masa.

- Wymagania dotyczące zasilania sieciowego - napięcie, częstotliwość.

- Wymagania dotyczące zasilania bateryjnego - napięcie baterii, typ, czas życia.

- Wymagania dla zasilania zewnętrznego (prąd średni i szczytowy, energia pobierana w ciągu roku, wymagania dotyczące przewodów zasilających – maksymalna długość, ekranowanie, typ przewodu).

- Warunki automatycznego przełączania zasilania z zewnętrznego na wewnętrzne bateryjne (wartości graniczne napięcia, czas).

- Klasę układu wyjścia impulsowego (wg PN - EN 1434-2:2007 p. 7.1.3)..

- Sygnał wyjściowy podczas normalnej pracy (rodzaj/poziomy).

- Sygnał wyjściowy podczas badania (rodzaj/poziomy).

- Rodzaj nośnika ciepła, jeśli nie jest nim woda.

- Pozycję montażową (podstawową i inne).

- Wymagania instalacyjne mechaniczne (wolna przestrzeń wokół przyrządu, elementy montażowe, długości prostych odcinków rurociągu przed i za przetwornikiem przepływu, konieczność zastosowania prostownicy strumienia, zabezpieczenia przed uderzeniami i drganiami oraz naprężeniami, potrzeby zastosowania podpór i elementów dopasowujących do znormalizowanych otworów montażowych).

- Wymagania instalacyjne elektryczne (stosowanie przewodu uziemiającego, maksymalna długość przewodów elektrycznych, wymagane oddzielenie przewodów elektrycznych sygnałowych i zasilających, stosowanie przewodów ekranowanych, sposób przyłączania pary czujników temperatury).

- Przewidywany okres użytkowania powyżej 5 lat.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

- Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

- Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

- Schematy koncepcyjne.

- Rysunki wykonawcze

- Schematy części składowych, podzespołów, układów.

- Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

- Opis działania przyrządu.

- Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

- Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

- Certyfikaty badań stosowanych podzespołów.

- Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu przetwornika przepływu – podzespołu ciepłomierza będącego przedmiotem badania typu UE.

- Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

- Wyniki badań z innych laboratoriów.

- Wskazanie miejsca umieszczenia na przetworniku przepływu – podzespole ciepłomierza oznakowań i cech zabezpieczających.

- Określenie warunków kompatybilności ciepłomierzu z interfejsami i podzespołami (jeżeli będą stosowane)

- INNE DOKUMENTY

- Jeśli ma to zastosowanie instrukcję obsługi, w języku polskim, zawierającą w szczególności instrukcję instalowania, warunki znamionowe użytkowania.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego. NIP

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Dokumentację oprogramowania

W przypadku przetworników przepływu z oprogramowaniem, należy dostarczyć dokumentację tego oprogramowania opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”.

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury badania typu UE.